‏יום רביעי 01 אפריל 2009

פוסטר

הוראות הפעלה לתנור פוסטר דיגיטלי דגם 7132/043

- להדלקת התנור ישנו לחצן הפעלה ראשי  ON – OFF   לחיצה ארוכה עליו מפעילה את התנור.

- השעון מהבהב ולצורך הכיוון יש לבצע את הפעולה הבאה

- לכוון את שעון התנור על ידי לחיצה על לחצן (+) או לחצן(-- )שמתחת לשעון ולאחר מכן יש לאשר על ידי נעילה בלחיצה על הלחצן במרכז  (  *  ) עם סימן חץ מלמעלה למטה ופונה שמאלה.

- יש לבחור שפה ע"י לחיצה על לחצן מרכזי (  *  ) פעם אחת ואחר כך לחיצה על לחצן עם חץ תחתון פעמיים לאחר מכן לחיצה על לחצן מרכזי  (  *  ) אז תופיע המילה "שפה" באיטלקית ושוב לחיצה נוספת על לחצן מרכזי  (  *  ) מצד ימין תהבהב שם השפה ולבחירה יש לגלוש עם סימני (+) ו (--) מימין , לצורך נעילה יש ללחוץ על לחצן מרכזי  (  *  ).

- בחירת תוכנית פירוליטית ישנם שלושה אפשרויות: קצרה של שעה בינונית של שעה וחצי וארוכה של שעתיים.

- לכניסה של תוכנית פירוליטית יש ללחוץ על לחצן מרכזי  (  *  ) לאחר מכן לחיצה על לחצן חץ תחתון ושוב לחיצה על לחצן מרכזי  (  *  ) והמילה פירוליטי תופיע עם אפשרות קצר בינוני או ארוך, לצורך בחירה יש לגלוש בלחצני חץ עליון או תחתון.

- בחירת תוכנית יש ללחוץ על לחצן מרכזי  (  *  ) פעמיים על מנת לאפשר בחירת תוכנית בישול.

- נעילת לוח מקשים על ידי לחיצה על לחצן מרכזי  (  *  ) אחר כך לחיצה כפולה על לחצן חץ תחתון , לחיצה נוספת על לחצן מרכזי   (  *  ) לאחר מכן שוב על לחצן חץ תחתון פעמיים ולחיצה נוספת על לחצן מרכזי  (  *  ) המילה NO  או  YES  תהבהב . יש לבחור את הרצוי על ידי לחצני (+) או (--) ולאחר מכן אישור על לחצן מרכזי (  *  ).

- הפעלת תוכנית רגילה לוחצים על לחצן מרכזי  (  *  ) ובוחרים תוכנית על ידי לחיצה על לחצן חץ שמאלה ולאחר מכן מאשרים בלחיצה על לחצן מרכזי (  *  ).אם רוצים לשנות טמפרטורה יש ללחוץ על לחצני  (+) ו (--) מצד שמאל.

- לחצה על לחצני חץ שמאל או חץ ימין מחזירה אותנו להתחלה, אם לוחצים פעמיים אפשר לדלג בין התוכניות.

- לחיצה על לחצני (+) או (--) בזוג האמצעי מאפשרת לקבוע זמן עבור תוכנית כל לחיצה משנה בדקה אחת.

- כל תוכנית שפועלת מופיע בשמה על הצג.

- בסיום כל תוכנית התנור יצפצף ולחיצה על לחצן תאורה תבטל את הציפצוף.

- בחירת תוכניות מומלצות: לוחצים על לחצן מרכזי (  *  ) פעמיים ועם החצים למעלה או למטה עוברים בין התוכניות המומלצות, כמו בשר, פיצה, דגים וכו'.

- במידה ורוצים לשנות שעה או לכוון שוב יש לפעול על פי הכללים הנ"ל:

- מפעילים לחצן ראשי ON-OFF על ידי לחיצה עליו.

- לוחצים על לחצן מרכזי (  *  ).

- לחיצה על לחצן חץ תחתון פעמיים.

- לחיצה על לחצן מרכזי (  *  ).

- לחיצה על לחצן חץ תחתון.

- לחיצה על לחצן מרכזי (  *  ) השעון יהבהב.

- לחיצה על לחצני (+) או (--) לכיוון השעה הרצויה.

- לחיצה אחרונה לנעילת השעה על לחצן מרכזי (  *  ).